## Slide 1
Boolean Equations
이준휘, 박지용, 황지웅

## Slide 2
Combinational Logic Circuit
Digital electronics에서 circuit이란 discrete-valued variables를 다루는 network이다.
Circuit은 아래와 같은 특성과 더불어 사진과 같은 box로 볼 수 있다.
One or more discrete-valued input terminals
One or more discrete-valued output terminals
A functional specification describing the relationship between inputs and outputs
A timing specification describing the delay between inputs changing and output responding

## Slide 3
Circuit
Element is itself a circuit with inputs, outputs and a specification
E1, E2, E3
Each a circuit
Nodes is a wire, whose voltage conveys a discrete-valued variables. (nets or signals or variables)
Inputs : A, B, C
Outputs : Y, Z
Internal : n1

## Slide 4
Types of Logic Circuits
Combinational Logic의 output은 오직 현재 input value에 의해 정해진다.

## Slide 5
Types of Logic Circuits
Sequential Logic의 output은 현재 input value와 이전 input value에 의해 정해진다.

## Slide 6
Rules of Combinational Composition
모든 element는 combinational해야 한다.
모든 node는 input이거나 오직 하나의 output으로 연결이 되어야 한다.
Circuit은 cyclic path가 없어야 한다.

## Slide 7
Boolean Equation
Boolean Equation은 input에 의한 output의 Functional specification

## Slide 8
Terminologies (Important)

## Slide 9
Terminologies (Important)

## Slide 10
모든 부울식(Boolean Equation)은 SOP 형식으로 표현할 수 있습니다.
Sum-of-Products (SOP)
각 행에서는 그 행에 해당하는 minterm은 참을 성립합니다.
결과 Y가 True인 Minterm들만을 OR 연산으로 묶어서 식을 표현합니다.
A | B | Y | minterm | minterm name
0 | 0 | 0 |  | m0
0 | 1 | 1 |  | m1
1 | 0 | 0 |  | m2
1 | 1 | 1 |  | m3
A | B | Y | minterm | minterm name
0 | 0 | 0 |  | m0
0 | 1 | 1 |  | m1
1 | 0 | 0 |  | m2
1 | 1 | 1 |  | m3
Minterm은 literal들의 AND 연산으로만 이루어져있습니다.

## Slide 11
모든 부울식(Boolean Equation)은 POS 형식으로도 표현할 수 있습니다.
Product-of-Sums (POS)
각 행에서는 그 행에 해당하는 maxterm은 참을 성립하지 않습니다.
결과 Y가 False인 Maxterm들만을 AND 연산으로 묶어서 식을 표현합니다.
A | B | Y | maxterm | maxterm name
0 | 0 | 0 |  | M0
0 | 1 | 1 |  | M1
1 | 0 | 0 |  | M2
1 | 1 | 1 |  | M3
A | B | Y | maxterm | maxterm name
0 | 0 | 0 |  | M0
0 | 1 | 1 |  | M1
1 | 0 | 0 |  | M2
1 | 1 | 1 |  | M3
Maxterm은 literal들의 OR 연산으로만 이루어져있습니다.
Maxterm 만들기
A = 0, B = 1이라면
(A’ B)’ = A’’ + B’
= A + B’

## Slide 12
Compare SOP and POS
A | B | Y | Minterm (m) | Maxterm (m’)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
A | B | Y | Minterm (m) | Maxterm (m’)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
SOP :
POS :
->SOP와 POS는 서로 반대의 term들을 묶는다

## Slide 13
Boolean Equation Example
O | C | E | Minterm (m) | Maxterm (m’)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
O | C | E | Minterm (m) | Maxterm (m’)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
상황 : 카페에서 점심을 먹는다.
만약 카페가 열지 않거나(O), Corndog만 팔 경우(C) 점심을 먹지 않는다.(E)
SOP :

## Slide 14
Boolean Algebra
Boolean algebra는 Axioms와 theorems를 이용하여 Boolean equations을 단순화 합니다.
Regular algebra와 비슷해 보이지만 0과 1만을 사용하기 때문에 좀 더 단순합니다.
Boolean algebra의 Axioms와 theorems는 Duality의 원칙을 따릅니다.
예를 들어, AND와 OR, 0과 1, ∙와 +가 서로 교환되어도 해당 문장은 계속해서 참입니다.
문장의 쌍을 나타낼 때는 프라임(‘)기호를 사용하여 나타냅니다.

## Slide 15
Boolean Axioms and Theorems
 | Axiom |  | Dual | Name
A1 | B = 0 if B 1 | A1’ | B = 1 if B 0 | Binary field
A2 |  | A2’ |  | NOT
A3 | 0 ∙ 0 = 0 | A3’ | 1 + 1 = 1 | AND/OR
A4 | 1 ∙ 1 = 1 | A4’ | 0 + 0 = 0 | AND/OR
A5 | 0 ∙ 1 = 1 ∙ 0 = 0 | A5’ | 1 + 0 = 0 + 1 = 1 | AND/OR
 | Axiom |  | Dual | Name
A1 |  | A1’ |  | Binary field
A2 |  | A2’ |  | NOT
A3 | 0 ∙ 0 = 0 | A3’ | 1 + 1 = 1 | AND/OR
A4 | 1 ∙ 1 = 1 | A4’ | 0 + 0 = 0 | AND/OR
A5 | 0 ∙ 1 = 1 ∙ 0 = 0 | A5’ | 1 + 0 = 0 + 1 = 1 | AND/OR

## Slide 16
Boolean Axioms and Theorems
 | Theorems |  | Dual | Name
T1 | B ∙ 1 = B | T1’ | B + 0 = B | Identity
T2 | B ∙ 0 = 0 | T2’ | B + 1 = 1 | Null Element
T3 | B ∙ B = B | T3’ | B + B = B | Idempotency
T4 |  | T4’ | 0 + 0 = 0 | Involution
T5 | B ∙ = 0 | T5’ | B + = 1 | Complements
 | Theorems |  | Dual | Name
T1 | B ∙ 1 = B | T1’ | B + 0 = B | Identity
T2 | B ∙ 0 = 0 | T2’ | B + 1 = 1 | Null Element
T3 | B ∙ B = B | T3’ | B + B = B | Idempotency
T4 |  | T4’ | 0 + 0 = 0 | Involution
T5 |  | T5’ |  | Complements

## Slide 17
T1: Identity Theorem
B ∙ 1 = B
B + 0 = B

## Slide 18
T2: Null Element Theorem
B ∙ 0 = 0
B + 1 = 1

## Slide 19
T3: Idempotency Theorem
B ∙ B = B
B + B = B

## Slide 20
T4: Involution Theorem
= B

## Slide 21
T5: Complement Theorem
B ∙ = 0
B + = 1

## Slide 22
Boolean Theorems of Multiple Vars
 | Theorems |  | Dual | Name
T6 | B ∙ C = C ∙ B | T6’ | B + C = C + B | Commutativity
T7 | (B ∙ C) ∙ D = B ∙ (C ∙ D) | T7’ | (B + C) + D = B + (C + D) | Associativity
T8 | (B ∙ C) + B ∙ D = B ∙ (C + D) | T8’ | (B + C) ∙ B + D = B + (C + D) | Distributivity
T9 | B ∙ (B + C) = B | T9’ | B + (B ∙ C) = B | Covering
T10 | (B ∙ C) + (B ∙ ) = B | T10’ | (B + C) ∙ (B + ) = B | Combining
T11 | (B ∙ C) + ( ∙ D) + (C ∙ D) = B ∙ C + ∙ D | T11’ | (B + C) ∙ ( + D) ∙ (C + D) = (B + C) ∙ ( + D) | Consensus
T12 | =() | T12’ | =() | De Morgan’s Theorem
 | Theorems |  | Dual | Name
T6 | B ∙ C = C ∙ B | T6’ | B + C = C + B | Commutativity
T7 | (B ∙ C) ∙ D = B ∙ (C ∙ D) | T7’ | (B + C) + D = B + (C + D) | Associativity
T8 | (B ∙ C) + B ∙ D = B ∙ (C + D) | T8’ | (B + C) ∙ B + D = B + (C + D) | Distributivity
T9 | B ∙ (B + C) = B | T9’ | B + (B ∙ C) = B | Covering
T10 |  | T10’ |  | Combining
T11 |  | T11’ |  | Consensus
T12 |  | T12’ |  | De Morgan’s Theorem

## Slide 23
Example
Y = B + AB
T8
Distributivity
T5’
Complements
T1
Identity
Simplifying Boolean Equation
Y = +A)
Y = )
Y =

## Slide 24
Functional Completeness
모든 Boolean equation이 S의 operator를 사용하여 표현될 수 있는 경우 operator S의 집합은 ‘Functionally Complete’라고 불린다.
예를 들어, S= {., +, ‘}는 Functionally Complete합니다.
질문: Boolean function에 대해 기능적으로 완전한 minimal set of operators는 무엇일까요?
->NAND gate

## Slide 25
DeMorgan’s Theorem
Y = =
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 26
DeMorgan’s Theorem
Y = =
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 27
Bubble Pushing
Bubble을 뒤로 밀 때:
AND gate -> OR gate
Bubble이 Output에서 Input으로 이동
Y = =
Bubble을 앞으로 밀 때:
OR gate -> AND gate
Bubble이 Input에서 Output으로 이동
Y = =

## Slide 28
Bubble Pushing Example
Y =
Y = AB + CD

## Slide 29
Bubble Pushing Rules
Output에서 출발해 다음 input으로 이동합니다.
최종 output의 Bubble을 뒤로 push합니다.
거꾸로 진행하면서 Bubble이 없어질 수 있도록 gate를 변경합니다.
Y =

## Slide 30
Bubble Pushing Example2
Y =+
Y =
DeMorgan