## Slide 1
Digital Logic Circuit
이준휘, 박지용, 황지웅

## Slide 2
Logic Implementations

## Slide 3
Two-level logic: SOP 형태로 gate들이 설계된 것을 의미한다.
From Logic to Gates
OUT -> IN으로 가는 가장 긴 pass(Longest-pass)가 2이다.(NOT 제외)
예 : Y = A’B’C’ + ABC’ + AB’C
해당 방법으로 설계할 경우 성능이 향상되나 파워를 더 많이 소모한다.

## Slide 4
Input의 위치는 왼쪽 혹은 위쪽이다.
Circuit Schematics Rules
Output의 위치는 오른쪽 혹은 아래쪽이다.
Wire(간선)은 직선 형태를 권장한다.
Gate에서 전류는 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다.
만약 점이 없이 wire가 교차할 경우 두 wire는 연결되지 않은 것으로 취급한다.
Wire(간선)가 3갈래 이상(T자형을 제외)으로 갈라질 경우 점을 통해 이를 표현한다.

## Slide 5
예 : Priority Circult
Multiple-Output Circuits
해당 회로는 가장 앞(MSB에 가까운)에 있는 True 신호만 출력하는 회로다.
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Multiple-Output Circuits
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 0
1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0
X : Don’t Care

## Slide 7
Multiple-Output Circuits
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 0
1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0
X : Don’t Care

## Slide 8
Contention : X
Contention : 1과 0에 동시에 영향을 받는 회로 (합선).
실제 값을 0과 1사이 어딘가 존재
0, 1 혹은 forbidden zone에 위치
통상 과도한 파워 소모 야기
Warnings:
Contention은 주로 bug를 의미한다.
X는 “don’t care”과 contention을 의미 하는데 문맥을 통해서 둘 을 분간.

## Slide 9
Floating : Z
Floating : 주로 연결이 안되어 있음을 뜻함.
0 , 1 혹은 그 사이 어딘가 존재
주로 tristate buffer에서 발생

## Slide 10
Tristate busses
Tristate buffer는 주로 여러 개의 칩을 연결하는 버스에 사용이 된다.
오직 하나의 칩만 enabled되고 나머지 칩은 floating output을 만들어 contention이 일어나지 않게 할 수 있는 장점이 있다.

## Slide 11
Karnaugh Maps

## Slide 12
Karnaugh Maps
Boolean equation은 항을 결합하여 식을 최소화합니다.
Karnaugh maps은 Boolean equation을 간략화 하기 위해 그래프로 나타내는 방법입니다.
Example:
S | D1 | D0 | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
Y
S
0
1
00
01
11
10

## Slide 13
Karnaugh Maps
Example:
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
Y
S
0
1
00
01
11
10
Y =

## Slide 14
Karnaugh Maps
Karnaugh Map을 만드는 방법은 다음과 같습니다.
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
Y
AB
C
0
1
00
01
11
10
Truth table을 바탕으로 Karnaugh Map을 만듭니다.
카르노맵에 1이 있는 항목을 동그라미 치고 해당 부분을 동그라미친 항목을 바탕으로 Boolean eqaution을 만듭니다.
Y =

## Slide 15
2-Input K-Map
 | AB
 | AB
Y
A
B
0
1
0
1
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
K-Map
 | 0
 | 0
Y
A
B
0
1
0
1
Y =
Truth table
Boolean equation

## Slide 16
3-Input K-Map
K-Map
Truth table
Boolean equation
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
Y
AB
C
0
1
00
01
11
10
Y
AB
C
0
1
00
01
11
10
Y=

## Slide 17
K-Map Definition
Prime implicant
Prime implicant(주항)은 1을 원으로 묶을 수 있을 만큼 묶었을 때의 항을 말합니다.
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
Y
S
0
1
00
01
11
10
빨간색으로 동그라미 친 부분은 모두 prime implicant에 해당합니다.

## Slide 18
K-Map Rules
모든 1은 최소 한번 이상 원으로 묶여야 합니다.
각 원은 크기가 1, 2, 4와 같은 짝수의(1제외) 형태를 가집니다.
각 원은 가능한한 크게 묶여야 합니다.
원은 각 모서리를 넘어서 묶을 수도 있습니다.
don’t care(X)가 있을 경우 최소화에 도움이 될 때 묶습니다.

## Slide 19
4-Input K-Map
A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Y
CD
AB
00
01
11
10
00
01
11
10
Y =

## Slide 20
4-Input K-Map
A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0 | X
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
0 | X | X | 1
1 | 1 | X | X
1 | 1 | X | X
Y
CD
AB
00
01
11
10
00
01
11
10
Y =

## Slide 21
Essential Prime Implicant
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
Y
S
0
1
00
01
11
10
Essential Prime Implicant
Essential Prime Implicant는 Prime Implicant중 Boolean equation을 최소항으로 나타낼 때 꼭 필요한 Prime Implicant를 말합니다.
빨간 원이 Essential Prime Implicant(Prime Implicant 중), 파란 원이 Prime Implicant입니다.